Vocabulaire technique des formes des pièces

Les définitions sont classées par ordre alphabétique.

Le genre féminin ou masculin du terme est indiqué par la lettre F pour féminin et M pour masculin

| Alésage | M | Contenant cylindrique ou conique précis. |
| --- | --- | --- |
| Arbre | M | Contenu cylindrique ou conique précis. |
| Arrondi | M | Surface à section circulaire partielle et destinée à supprimer une arête vive. |
| Bossage | M | Saillie prévue à dessein sur une pièce afin de limiter la surface usinée. |
| Boutonnière | F | Trou plus long que large terminé par deux demi cylindres. |
| Chambrage | M | Evidement réalisé à l’intérieur d’un cylindre afin d’en réduire la portée. |
| Chanfrein | M | Petite surface obtenue par suppression d’une arête sur une pièce. |
| Collet | M | Couronne en saillie sur une pièce cylindrique. |
| Collerette | F | Couronne à l’extrémité d’un tube. |
| Congé | M | Surface à section circulaire partielle destinée à raccorder deux surfaces formant un angle rentrant. |
| Décrochement | M | Surface en retrait d’une surface et parallèle à celle-ci. |
| Dégagement | M | Evidement généralement destiné à éviter le contact de deux pièces suivant une ligne, ou assurer le passage d’une pièce. |
| Dent | F | Saillie dont la forme s’apparente à celle d’une dent. |
| Embase | F | Elément d’une pièce destiné à servir de base à une autre pièce. |
| Embrèvement | M | Forme emboutie dans une tôle et destinée à servir de logement pour une pièce ne devant pas être en saillie. |
| Encoche | F | Petite entaille. |
| Entaille | F | Enlèvement d’une partie d’une pièce par usinage. |
| Epaulement | M | Changement brusque de la section afin d’obtenir une surface d’appui. |
| Ergot | M | Petit élément de pièce en saillie, généralement destiné à assurer un arrêt en rotation. |
| Evidement | M | Vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou pour réduire une surface d’appui. |
| Fente | F | Petite rainure. |
| Fraisure | F | Evasement conique fait avec une fraise à l’orifice d’un trou. |
| Gorge | F | Dégagement étroit généralement arrondie à sa partie inférieure. |
| Goutte de suif | F | Calotte sphérique éventuellement raccordée par une portion de tore. |
| Lamage | M | Logement cylindrique généralement destiné à obtenir une surface d’appui et noyer un élément de pièce. |
| Languette | F | Tenon d’une grande longueur destiné à rentrer dans une rainure et assurer en général une liaison glissière. |
| Locating | M | Mot anglais utilisé pour nommer une pièce positionnant une autre pièce. |
| Lumière | F | Nom de divers petits orifices. |
| Macaron | M | Cylindre de diamètre relativement grand par rapport à sa hauteur, assurant en général un centrage. |
| Méplat | M | Surface plane sur une pièce à section circulaire. |
| Mortaise | F | Evidement effectué dans une pièce et recevant le tenon d’une autre pièce de manière à réaliser un assemblage. |
| Nervure | F | Partie saillante d’une pièce destinée à en augmenter la résistance ou la rigidité. |
| Profilé | M | Métal laminé suivant une section constante. |
| Queue d’aronde | F | Tenon en forme de trapèze pénétrant dans une rainure de même forme et assurant une liaison glissière. |
| Rainure | F | Entaille longue pratiquée dans une pièce pour recevoir une languette ou un tenon. |
| Saignée | F | Entaille profonde et de faible largeur. |
| Semelle | F | Surface d’une pièce généralement plane et servant d’appui. |
| Tenon | M | Partie d’une pièce faisant saillie et se logeant dans une rainure ou une mortaise. |
| Téton | M | Petite saillie de forme cylindrique. |
| Trou oblong | M | Trou plus long que large, terminé par deux demi cylindres. |