Exercice N°1

Déterminez les modules des forces ,  et

Reportez dans le tableau les modules en N, daN et kN

Echelle des forces pour la construction graphique : 1 mm représente 20N

| Force | N | daN | kN |
| --- | --- | --- | --- |

Exercice N°2

Le tracé des forces sur la figure est-il correct ? Donnez la bonne valeur si elle est incorrecte.

Echelle des forces pour la construction graphique : 1 mm représente 40N

| Force | Module | Correct | Incorrect |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 894 N |  |  |
|  | 1649 N |  |  |
|  | 1,26 kN |  |  |
|  | 16 kN |  |  |
|  | 1000 N |  |  |

Exercice N°3

Déterminer la résultante des 3 forces ,  et  pour les trois cas proposés ci-dessous

F = S = T = 50 daN                   F = S = 60 daN ; T = 56 daN       F = S = 60 daN ; T = 40 daN

# Text boxes

R =

R =

R =