TRANSMISSION DE PUISSANCE

AVEC TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

1. ANALYSE FONCTIONNELLE

Fonction de service : Transformer la nature du mouvement fourni par l'organe moteur pour l'adapter à l'organe récepteur

2. TYPOLOGIE

Cas possibles : Ils sont générés par les deux mouvements principaux rencontrés dans cette transformation de mouvement :

- le mouvement de rotation

- le mouvement de translation

Le mouvement d'entrée est généralement continu, alors que le mouvement  de sortie peut être, continu, alterné ou intermittent.

3. ETUDE CINEMATIQUE

| Nom | Schématisation | Graphe de flux | Courbes Caractéristiques | Caractéristiques Principales | Exemple d’application |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engrenage Droit Extérieur |  |  |  |  |  |
| Engrenage Droit Intérieur |  |  |  |  |  |
| Engrenage Conique |  |  |  |  |  |
| Engrenage Roue et Vis sans Fin |  |  |  |  |  |
| Pignon Crémaillère |  |  |  | Rendement : 0,98 Réversible. |  |
| Poulie-Courroie |  |  |  |  |  |
| Chaîne |  |  |  |  |  |
| Roue de Friction |  |  |  |  |  |
| Bielle Manivelle |  |  |  | Rendement : 0,4 Réversibilité possible sous réserve de franchir les points morts et de vaincre les frottements du coulisseau (utilisation de masse d’équilibrage. | Vilebrequin/Bielle de moteur de voiture |
| Excentrique |  |  |  | Rendement : 0,35 Irréversible. |  |
| Croix de Malte |  |  |  | Rendement : 0,6 Irréversible. |  |
| Came |  |  |  | Rendement : 0,35 Irréversible. |  |
| Vis - Ecrou |  |  |  | Rendement : Vis-Ecrou : 0,5 Vis-Ecrou à Billes : 0,95 Réversibilité possible si l’angle d’hélice ( est compris entre l’angle ( (tan (= f / cos () et la valeur ((/2-() avec ( : angle de filet ; f : coeff. de frottement |  |