## Les engrenages

Un engrenage est un mécanisme composé de deux roues dentées.

L’une des roues entraîne l’autre par l’action des dents qui sont successivement en contact.

La roue qui a le plus petit nombre de dents est appelée pignon.

Une combinaison d’engrenages est appelée train d’engrenages.

Selon la position relative des axes, on distingue :

## Pignon à denture droite

Module m :

| Nombre de dents : Z | Creux hf |
| --- | --- |
| Diamètre primitif : D |  |
|  | Saillie ha |
| Diamètre de pied : df |  |
|  | Pas p : |
| Diamètre de tête : da | Entraxe : C’est la distance qui sépare les axes des deux pignons. |

Deux pignons, roues, crémaillère et vis sans fin qui engrènent ensemble ont la même taille de dents.

Angle de pression

C’est l’angle entre le support de l’action mécanique et la tangente commune aux diamètres primitifs des pignons.

Généralement =20°.

Rapport de réduction (sortie sur entrée)

## Pignon à denture hélicoïdale

Du fait de l’inclinaison des dentures, il est nécessaire de définir des caractéristiques réelles et apparentes (mesurées sur la face du pignon) :

Module réel mn ; Module apparent mt

Pas réel pn ; Pas apparent pt

Angle d’hélice 

## Roue et vis sans fin

La vis est définie par son nombre de filet n (1 filet = 1 enroulement). (Ici dans notre exemple il y a deux filets).

Rapport de transmission (entrée sur sortie)

Réversibilité

Si  la roue ne peut pas entraîner la vis, le système est dit irréversible. (roue<10° généralement).

Aptitudes

| TYPE | APTITUDES |
| --- | --- |
|  | Rapport de transmission | Rendement | Prix moyen relatif |
| Engrenage cylindrique | 1/3 à 1 | 0,9 à 0,98 | 1 à 1,5 |
| Engrenage conique | 1/3 à 1 | 0,9 à 0,98 | 3 |
| Roue et vis sans fin | 1/20 à 1/5 | 0,5 à 0,9 | 3 |

## Représentation graphique

| Engrenage à denture droite extérieur | Roue et vis sans fin |
| --- | --- |
| Engrenage à denture droite intérieur | Engrenage conique |

# Text boxes

Engrenage parallèle

Pignon crémaillère

Roue et vis sans fin

Engrenage conique

A.N. :

Couronne :