RESSOURCE : ENGRENAGES

Les engrenages sont des composants mécaniques essentiels. Ils font partie des systèmes de transmission de mouvement et de puissance les plus utilisés, les plus résistants et les plus durables.

Ils sont normalisés. Les engrenages fabriqués avec la norme internationale ISO présentent l'avantage d'être facilement interchangeables et permettent des possibilités de fabrication plus économiques.

Lorsqu'il s'agit d'engrenages pour très grandes séries (automobiles…), les constructeurs s'écartent de ces standards afin d'optimiser les coûts.

1. LES DIFFERENTS TYPES D’ENGRENAGES

| Types d'engrenages | Perspectives | Schémas de principe | Dessin normalisé | Schémas cinématiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engrenages droits à denture droite |  |  |  | Engrenages à contact extérieur OU Engrenages à contact intérieur |
| Engrenages droits à denture hélicoïdale |  |  |  |  |
| Engrenages Pignon / Crémaillère |  |  |  |  |
| Engrenages coniques |  |  |  |  |
| Engrenages à roue et vis sans fin |  |  |  |  |

2. LES ENGRENAGES DROITS A DENTURE DROITE (Caractéristiques et Dimensionnement)

Transmettre, sans glissement, un mouvement de rotation continu entre deux arbres rapprochés ;

Adapter les fréquences de rotation de l’arbre « moteur » et l’arbre « récepteur ».

2.1	Définitions :

Engrenage : ensemble de deux « roues dentées »

Pignon : la plus petite des deux roues dentées

Roue : la plus grande des deux roues dentées

2.3	Sens de rotation :

| Engrenage à contact extérieur : sens contraire | Engrenage à contact intérieur : même sens |
| --- | --- |

2.2	Rapport de transmission :

L’utilisation de roues dentées de diamètre primitif différent permet d’obtenir une modification de la fréquence de rotation de l’arbre récepteur N2 par rapport à la fréquence de rotation de l’arbre moteur N1.

| Cas d’un engrenage à contact extérieur Comme les sens de rotation sont inversés, le rapport de transmission est négatif : Et l’on montre qu’il vaut : | Cas d’un engrenage à contact intérieur Comme les sens de rotation sont identiques, le rapport de transmission est positif : Et l’on montre qu’il vaut : |
| --- | --- |

avec : Z1 nombre de dents du pignon 1	et avec : d1 diamètre primitif du pignon 1

Z2 nombre de dents de la roue 2	d2 diamètre primitif de la roue 2

Si on combine plusieurs engrenages alors il faut généraliser la formule du rapport de transmission :

| En résumé : | avec : k : nombre de contacts extérieurs : produit des nombres de dents des roues/pignons menant (qui entrainent) : produit des nombres de dents des roues/pignons menés (qui sont entrainés) |
| --- | --- |

Remarque :

- si r<1 on parlera de rapport de réduction

- si r>1 on parlera de rapport de démultiplication

Quelques exemples :

|  | Sens roue A : Horaire Sens roue B : Anti-horaire | Rapport de réduction et sens : (1 contact extérieur : k = 1 donc r < 0) |
| --- | --- | --- |
|  | Sens roue A : Horaire Sens roue B : Horaire | Rapport de réduction et sens : (2 contacts extérieurs : k = 2 donc r > 0) |
|  | Sens roue A : Horaire Sens roue B : Anti-horaire | Rapport de réduction et sens : (3 contacts extérieurs : k = 3 donc r < 0) |
|  | Sens roue A : Horaire Sens roue B : Horaire | Rapport de réduction et sens : (1 contact intérieur : k = 0 donc r > 0) |
|  | Sens arbre moteur : Horaire Sens arbre de sortie : Horaire | Rapport de réduction et sens : (2 contacts extérieurs : k = 2 donc r > 0) |

# Text boxes

ZMot = 14

ZS = 33

ZInt1 = 34

ZInt2 = 15