But :

Un système poulies courroie permet de transmettre une puissance dans le mouvement de rotation d’un arbre à un autre. Les deux, ou plusieurs arbres, pouvant être éloignés l’un de l’autre.

Intérêts :

Ce système permet de plus :

- pour un arbre moteur d’avoir plusieurs arbres récepteurs.

- un montage économique et une maintenance aisée.

- d’amortir les vibrations et les chocs de transmission ce qui augmente la durée de vie des organes moteur et récepteur.

- d’assurer un fonctionnement silencieux.

Inconvénients :

Les courroies ont une durée de vie plus limitée que la plupart des organes mécanique, il faut donc surveiller l’usure et prévoir un plan d’entretien périodique (Maintenance préventive) pour palier au vieillissement de la courroie.

Fonctionnement :

Paramétrage :

Une transmission par courroie est constituée d’une :

- Petite poulie 1(d, Rd, (d, (d)

- Grande poulie 2(D, RD, (D, (D)

- Courroie ayant :

- Une vitesse linéaire V

- Un coefficient de frottement avec les poulies.

Les axes des poulies sont distants d’une longueur a appelée entraxe du système poulies-courroie

Longueur d’une courroie :

Caractéristiques mécaniques :

Rapport de transmission

Rapport des couples transmis

Différents types de courroies :

Caractéristiques :

Vitesse : Élevée possible (pour les courroies crantées)

Précision : Dépend du type de courroie :

- risque de glissement entre la poulie et la courroie si la poulie n'est pas crantée ;

- bonne précision si la courroie est crantée.

Course possible : aussi longue que le permet la courroie.

Puissance : Importante (pour les courroies crantées)

Efforts transmissibles : Important.

Irréversibilité :	Non.

Possibilité de réglage de la vitesse : Dépend du moteur.

Prix : Faible

Applications courantes : longs entraxes, imprimantes…

Différents types de montage :

Arbres à axes parallèles

Le sens de rotation des deux poulies est inversé si la courroie est croisée et conservé dans le cas contraire.

En cas d’inversion du sens de rotation le frottement entre les brins de courroie est souvent préjudiciable à sa longévité.

Arbres à axes quelconques

Cette disposition entraîne généralement l’emploi de deux poulies folles de renvoi assurant l’entrée et  la sortie de la courroie dans les plans de chacune des poulies.

Courroie synchrone :

Elles permettent d’obtenir un rapport de réduction parfait et de transmettre de fortes puissances. La liaison par frottement est remplacée par une liaison par obstacle par l’intermédiaire de dents

Schématisation :

# Text boxes

Vlinéaire courroie/bâti

(D

(d

Nom

Lisse

Ronde

Trapézoïdale

Dentée

Crantée

Forme

Caractéristiques

Les plus courantes

Augmente la puissance transmissible

Idem

Pour éviter le glissement en cas de surcharge.