transmission de puissance

## Un complément d'INFORMATION est accessible à tous

## sur tous les livres de construction mécanique

| Entrée | Sortie | Solution technologique | Schéma / /remarques | Relation entrée / sortie | Vu sur thème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation Translation | Translation Rotation | Pignon crémaillère |  | V2:vitesse crémaillère 2:fréquence de rotation pignon d2=mZ2:diamètre primitf m:module Z2:nombre de dents pignon |  |
|  |  | Vis -écrou |  | V:vitesse linéaire (m/s) N:fréquense de rotation (tr/min) P :pas (mm/tr) |  |
| Rotation | Rotation Même sens Arbres parallèles | Roue de friction Nombre impaire de roues |  | r:rapport de transmission di:diamètre de la roue i |  |
|  |  | Poulies courroie |  | r:rapport de transmission di:diamètre de la poulie i i:vitesse angulaire poulie i |  |
|  |  | Pignon chaine |  | r:rapport de transmission Zi:nombre de dents du pignon i di:diamètre du pignon i i:vitesse angulaire pignon i |  |

Transmission de puissance (suite…)

| Entrée | Sortie | Solution technologique | Schéma / /remarques | Relation entrée / sortie | Vu sur thème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation | Rotation Même sens Arbres parallèles | Engrenage extérieur Nombre impaire de pignons |  | r:rapport de transmission Zi:nombre de dents du pignon i |  |
|  |  | Engrenage intérieur |  | r:rapport de transmission Zi:nombre de dents du pignon i |  |
| Rotation | Rotation Sens invers Arbres parallèles | Roue de friction Nombre paire de roues |  | r:rapport de transmission di:diamètre de la roue i |  |
|  |  | Engrenage extérieur Nombre paire de pignons |  | r:rapport de transmission Zi:nombre de dents du pignon i |  |
| Rotation | Rotation Arbres NON parallèles | Engrenage conique |  | r:rapport de transmission Zi:nombre de dents du pignon i |  |
|  |  | Engrenage gauche hélicoïdal dont roue et vis sans fin |  | r:rapport de transmission Z1:nombre de dents de la roue 1 Z2:nombre de filets de la vis 2 |  |

# Text boxes

2

2

1

2

1

Différents types : voir GDI, Mémotech, …

1

3

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

3

2