Le guidage en translation est la solution constructive qui réalise une liaison glissière entre deux pièces ou ensembles de pièces. Le seul mouvement relatif possible entre les deux pièces ou ensembles de pièces est une translation rectiligne.

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x | 1 | 0 |
| y | 0 | 0 |
| z | 0 | 0 |

La partie mobile est appelée coulisseau et la partie fixe (en général liée au bâti) est appelée glissière (ou guide).

I - EXPRESSION FONCTIONNELLE DU BESOIN

Le guidage en translation doit réaliser, en phase d’utilisation, deux fonctions définies par des critères :

Afin de répondre à la fonctions techniques FT1 : assurer un mouvement relatif de translation rectiligne il existe deux principes de solutions :

Ces deux principes sont réalisés par une association de 2 liaisons élémentaires.

Ce sont des guidages « isostatiques » :

Ils mettent en œuvre, entre les deux ensembles (glissière et coulisseau), les zones de contact strictement nécessaires et suffisantes, qui conservent un seul degré de liberté en translation : Tx.

Dans la réalité pour assurer la fonction FT2 : Transmettre et supporter les efforts, il est impossible d’utiliser des contacts ponctuel ou linéique. En effet pour limiter les pressions de contact et donc l’usure, il faut préserver des surfaces d’appui suffisantes.

D’autre part la fabrication de contacts ponctuels et linéiques complique la réalisation du guidage.

On remplacera donc les points et les lignes de contact par des plans de superficie réduite.

II - Surfaces et conditions fonctionnelles

Pour analyser un guidage en translation, on recherche d’abord les surfaces de contact de la liaison puis les conditions fonctionnelles associées.

II. 1 - Guidage par arbre coulissant

Surfaces fonctionnelles

Positionner radialement

Arrêter en rotation

Définition des liaisons

Conditions fonctionnelles

Surfaces fonctionnelles

Etude cinématique

Conditions fonctionnelles

II.2 - Guidage de type prismatique

Surfaces fonctionnelles

Positionner suivant

Positionner suivant

Définition des liaisons

Conditions fonctionnelles

II.3 - Guidage par arbre coulissant, double colonne

Surfaces fonctionnelles

Positionner radialement

Arrêter en rotation

Définition des liaisons

Conditions fonctionnelles

III - Précision d’un guidage : influence du jeu

La précision du guidage dépend principalement :

- de la valeur du jeu interne du guidage j (jeu radial)

- de la longueur du guidage L

Contact direct ou par interposition d’éléments antifriction

Un jeu minimal est nécessaire au fonctionnement de la liaison glissière.

Ce jeu interne permet au coulisseau des déplacements transversaux et angulaires.

Le jeu radial dépend de l’ajustement entre le coulisseau et le guide.

La déviation angulaire est minimisée en augmentant le rapport de guidage L/D. En pratique : .

Ajustements usuels : 	H7g6 : jeu faible

H8e7 : jeu moyen.

Guidages par interposition d’éléments roulants

Les jeux (initial et d’usure) sont annulés par réglage ou par précontrainte des éléments roulants.

Les constructeurs donnent les ajustements et les conditions nécessaires au montage de chaque type d’éléments roulants.

Systèmes de rattrapage de jeu

Afin de limiter le jeu dans le guidage, il existe de nombreux systèmes de rattrapage de jeu.

IV - Le phénomène d’arc-boutement

Observation : l’action mécanique extérieure  excentrée par rapport à l’axe de la glissière tend à provoquer le basculement du chariot par rapport au guide.

Définition : le phénomène d’arc-boutement se traduit par une impossibilité de déplacement du coulisseau par rapport à la glissière quelle que soit l’intensité de l’action mécanique. L’arc-boutement se produit si la distance ( est suffisamment élevée.

Intérêt : le phénomène d’arc-boutement est ici recherché afin d’assurer la fonction de blocage des pinces de la cordeuse.

Problème : le phénomène d’arc-boutement est ici à exclure puisqu’il empêche le déplacement du poussoir de l’interrupteur de position.

( On évite ce phénomène avec une longueur de guidage L suffisamment élevée.

Condition de non arc-boutement pour un jeu donné

f : coefficient d’adhérence entre les surfaces de contact

L : longueur du guidage

( : distance entre la direction de l’action mécanique et l’axe de la liaison

La tendance à l’arc-boutement entraîne un déplacement saccadé du coulisseau. Ce phénomène de broutage est appelé stick slip.

V – Les differents types de guidages

Il existe plusieurs types de guidages ayant des performances spécifiques :

- guidages par contact direct

- guidages avec interposition d’éléments antifriction

- guidages avec interposition d’éléments roulants

- guidages sans contact

V.1 - Guidages par contact direct

Guidages par arbre ou moyeu coulissant

Les guidages par arbre ou moyeu coulissant, sont les solutions constructions qui associent une surface de contact cylindrique et un arrêt en rotation autour de l’axe de cette surface cylindrique.

Guidages de type prismatique

Les guidages de type prismatique associent des surfaces de contact planes. Ils comportent un dispositif de réglage du jeu et permettant de rattraper l’usure. En général on utilise des cales en matériau tendre (bronze…).

V.2 - Guidages par interposition d’éléments antifriction

L’interposition d’éléments antifriction entre les surfaces de liaison permet :

- de diminuer le coefficient de frottement

- de reporter l’usure sur ces éléments interchangeables

Types d’éléments antifrictions :

V.3 - Guidages par interposition d’éléments roulants

Les guidages par éléments roulants constituent une famille de composants standards dont le principe est de remplacer le glissement par du roulement.

Guidages par cages à éléments roulants

Ils comportent 3 catégories de constituants :

- les éléments roulants (avec ou sans cage)

- les rails de guidage qui portent les chemins de roulement, liés respectivement au coulisseau et à la glissière.

- les organes d’arrêt ou de protection

Guidages par douilles à billes

Ils sont souvent réalisés par 4 douilles à billes, comme celle présentée ci dessous.

Guidages par patins

Les patins sont des systèmes à recirculation d’éléments roulants. Ils sont toujours montés par paire. Exemple : axe Z du portix.

Guidages par systèmes complets

Ce sont des systèmes à recirculation d’éléments roulants.

Guidages par galets

Ils comportent quatres galets. Afin de régler le jeu de fonctionnement, deux des quatre galets sont montés sur des axes excentriques. Exemple : l’axe Z du transgerbeur.

VI – CRITERES DE CHOIX D’UNE SOLUTION

Le choix d’une solution constructive repose sur son aptitude à satisfaire le cahier des charges de l’application, en mettant en jeu le minimum de ressources.

Les principaux indicateurs de qualité sont les suivants :

- Précision du guidage

- Vitesse de déplacement maximale

- Intensité des actions mécaniques transmissibles

- Fiabilité (probabilité de bon fonctionnement)

- Maintenabilité (probabilité liée à la durée de réparation)

- Encombrement

- Esthétique

- Coût

Caractéristiques de chaque famille de solutions

|  | Contact direct | Interposition d’éléments antifriction | Interposition d’éléments roulants |
| --- | --- | --- | --- |
| Précision | Moyenne Dégradation par usure | Moyenne | Elevée |
| Performances (vitesses, cadences, rendements) | Faibles | Modérées | Elevées |
| Coefficient de frottement dans la liaison | Elevé : 0,05 à 0,2 Broutage à faible vitesse (stick slip) | Moyen / Faible | Très faible : 0,001 à 0,005 Efforts de manœuvre réduits |
| Intensité des actions mécaniques supportées | Faibles | Modérées | Elevées |
| Lubrification | Nécessaire (importante) | Autolubrifiant | Au montage (faible) Inexistante (galet) |
| Coût | Faible | Moyen | Elevé |
| Jeu | Jeu mini nécessaire au fonctionnement | Jeu mini nécessaire au fonctionnement | Fonctionnement sans jeu |

Domaines d’utilisation industriels

Les guidages par contact direct et par interposition d’éléments antifriction conviennent lorsque les vitesses de déplacements sont faibles ou modérées.

Les guidages par éléments roulants sont utilisés dans les domaines suivants :

- Machines-outils

- Robots

- Machines automatisées

- Matériels médicaux

- Appareils de contrôles

- Aéronautique

# Text boxes

Schématisation cinématique normalisée de la liaison glissière

Mouvements relatifs

Coulisseau

Glissière

Guidage en translation

FT1 : Assurer un mouvement relatif de translation rectiligne

FT2 : Transmettre et supporter les efforts

Fonctions

- Efforts transmissibles statiques

- Efforts transmissibles dynamiques

- Durée de vie

- Précision du guidage

- Vitesse de déplacement

- Rendement

Critères d’appréciation

Blocage du chariot

Pivot glissant et ponctuelle

Appui plan et linéaire rectiligne

Tx

Tx

j

L

Δ

d

D

Guide

Chariot

Arbre cannelé

Clavetage libre

Forme cylindrique + obstacle en rotation

Trou oblong

Eléments à coller

Elément à visser

Palier lisse

monté serré

cage

élément

roulant

rails

plaquette

d’arrêt

D1

jeu

L

Vis de réglage sans tête

Montage maintenu avec 2 glissières à aiguilles en vé

Montage non maintenu avec 2 glissières à aiguilles, une en vé et une plate

Rouleaux

Billes

Vis de réglage sans tête

Patin à billes

Patin à rouleaux croisés

Guidage à 6 rangées de billes

Guidage à 4 rangées de rouleaux

Exemple de montage

Joint

Cage

Cage

Une rangée de billes

Joint

Bague extérieure

D2

L

α

Déviation angulaire

tan α ≈ j/L

Jeu radial

j = D1 - D2

FT2 : positionner suivant

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Schémas cinématiques des liaisons

Coupe avec les jeux accentués

Plan / Plan

L11

Plan / Plan

Type de surface en contact

Cylindre / cylindre

Cylindre / plan

Support

Poinçon + goupille

Schéma équivalent :

Schéma structural :

Guider en translation l’ensemble poinçon + goupille / support

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nom de la liaison

Glissière d’axe y

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Schémas cinématiques des liaisons

Nom de la liaison

Pivot glissant d’axe y

Nom de la liaison

Ponctuelle de normale x

FT1 : positionner radialement

FT2 : arrêter en rotation

Couple de matériaux

Plastique / acier

Bonne qualité frottante

Matière isolante

Esthétique (couleurs variées)

Ajustement :

Ø 8 H8 f7

Ajustement avec jeu

Glissant

Ø 8 H8 f7

FT2 : « Positionner et maintenir en position angulairement le coulisseau »

Plans L = 5mm

FT1 : « Positionner radialement le coulisseau »

Cylindres Ø = 10 mm et L= 5mm

Couleurs

Fonctions

Géométrie des surfaces

Perspective 3 :

Tête de commande

Guider en translation le coulisseau / corps

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nom de la liaison

Glissière d’axe (Ax)

FT1 : positionner radialement le coulisseau

Schéma cinématique

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

A

Schéma cinématique

A

Nom de la liaison

Pivot glissant d’axe (Ax)

Degré de liberté supprimé

FT2 : positionner et maintenir en position angulairement le coulisseau

Rx

Couple de matériaux

Ajustements et jeu

Ø10 H8 f7 : jmini = 13(m et jMaxi = 50(m , ajustement glissant

2,8 H11 c11 : jmini = 60(m et jMaxi = 180(m , ajustement avec jeu élevé

Palier

2,8 c11

Ø10 H8

Coussinet

Bronze fritté autolubrifié

Couleur jaune doré

Poussoir

Acier traité

Couleur grise

Intérêt

Faible coefficient de frottement pour ce couple de matériaux

Ø10 H8 f7

2,8 H11 c11

Coulisseau

Ø10 f7

2,8 H11

d7

D2

j

FT1 : positionner suivant

Schémas cinématiques des liaisons

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Nom de la liaison

Linéique rectiligne x

Nom de la liaison

Appui plan de normale y

Guider en translation le chariot / guide

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schéma structural :

Schéma équivalent :

Nom de la  liaison

Glissière d’axe x

30 H9 f7

11 H9 f7

Cylindre / cylindre Ø 9

Cylindre / cylindre Ø 9

Nom de la liaison

Ponctuelle de normale y

Nom de la liaison

Pivot glissant d’axe x

Guider en translation le mors mobile /corps principal

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schéma structural

Schéma équivalent :

Nom de la  liaison

Glissière d’axe x

FT2 : arrêter en rotation

FT1 : positionner radialement

L2

Blocage du coulisseau

Déplacement du coulisseau

Guide

Coulisseau

30°

30°

Vue en coupe de la liaison chariot / guide

Jeu grossi

Exemple1 : guidage poinçon / support de la perforatrice

Exemple 2 : guidage coulisseau / corps de l’interrupteur de position

Géométrie des surfaces

Poinçon

Support

Exemple : Guidage de l’entraîneur de pistolet à colle

Géométrie des surfaces

Géométrie des surfaces

Exemple : Guidage du mors mobile de l’étau Proxxon

Mors mobile

Corps principal

Ø 9 H7g6

Ø 9 H7g6

Vue en coupe du guidage

e

Chariot

Guide

Exemple de réalisation avec guidage de précision moyenne

Cas des pinces de la cordeuse

Cas de l’interrupteur de position pinces de la cordeuse

Entraîneur

Corps

e : entraxe

Vis de réglage

Exemple vu :

Poinçon / suppport de la perforatrice

Les matériaux utilisés :

- acier recouvert de PTFE

- bronze fritté autolubrifiant

- polyamide

- Nylon

Exemple vu :

Exemples :

Coulisseau / corps de l’interrupteur de position

Mors mobile / fixe de l'étau Proxon

Exemple de

système de réglage

Guidage en queue d’aronde

Guidage plan + V

Vis de réglage

Vis d’assemblage

Perspectives 2 : Coulisseau seul

Perspectives 1 : Corps vu de dessous

Vis de réglage

Réglage par

système à

excentrique

Exemple vu : axe Z du transgerbeur

Réglage par cale pentée

Vis de réglage

Réglages par cales à section constante