LIAISON COMPLETE

FAST relatif à la décomposition fonctionnelle de la fonction de service : "Lier complètement le solide 1 (S1) au solide 2 (S2)".

( CdCF partiel :

| Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FT1 : Positionner de façon stable le pignon par rapport à l'axe. | Positionner : Précision du positionnement De façon stable : Unicité de la mise en position Répétabilité de la mise en position | Écart de position : +/- 0.2 mm Écart angulaire : +/- 0,5° Laisser possibilité de réglage angulaire avant le maintien en position | Aucune Aucune |
| FT2 : Transmettre les actions mécaniques entre l'axe et le pignon. | Transmettre : Actions mécaniques transmissibles Supporter les autres actions mécaniques : Durée de vie | Moment selon l'axe du pignon (voir dossier technique) 60000 h (durée de vie du mécanisme) | +50% + 10000 h |
| FC1 : S'adapter au milieu environnant. | Résister : Aux attaques chimiques Aux chocs mécaniques Respecter : Encombrement Sécurité Durée de vie Entretien, maintenance | Dans limites de la solution existante Normes 60000 h (durée de vie du mécanisme) Solution démontable | Aucune Aucune + 10000 h Aucune |

# Text boxes

S.C. pour la

liaison entre l'arbre de sortie réducteur et le bras d'entraînement

FC1

Milieu environnant

Solide S1

FP1

Solide S2

Structure de la liaison complète

S.C. pour la

liaison entre l'arbre de sortie réducteur et le bras d'entraînement

S.C. pour la

liaison entre l'arbre de sortie réducteur et le bras d'entraînement

FT12

Maintenir en position S1 par rapport à S2

FT2

Transmettre les actions mécaniques entre S1 et S2

FT11

Positionner S1 par rapport à S2

FT1

Positionner de façon stable S1 par rapport à S2

FP1

Lier complètement le solide 1 et le solide2