accouplements

## présentation

### situation

On ne peut accoupler directement les arbres d'un moteur et de l'utilisation pour des raisons de non-alignement et de protection des organes récepteurs et moteurs.

les défauts d'alignement peuvent être de natures différentes :

### classification

On trouve 3 types d'accouplement :

      - Sans glissement et non débrayables :

        - ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES

        - JOINTS MÉCANIQUES ARTICULÉS

        - LIMITEURS DE COUPLE

      - sans glissement* et avec débrayage** :

        - EMBRAYAGES

      - glissement possible :

        - COUPLEURS

* Glissement: différence de vitesses relatives entre l'organe récepteur et l'organe moteur par perte de mouvement sans détérioration de pièces (ne pas confondre avec le patinage)

**Débrayage: possibilité de rompre momentanément la liaison entre les arbres.

## accouplements flexibles

### Utilisation

Les accouplements flexibles peuvent résoudre

      - les problèmes d'alignement des axes de rotation, voir les défauts présentés au I.1.2

      - les problèmes d'à-coup dans la transmission.

### Caractéristiques des différents types.

### symbole :

recopier le symbole de cet accouplement, on le trouve dans tous les recueils de norme.

Des ouvrages donnent une présentation non exhaustive mais très représentative des différents types d'accouplement élastique :

        - Mémotech "science de l'ingénieur" (D.BAUER? R.BOURGEOIS, M.JAKUBOWICZ)

        - Mémotech "dessin industriel" (C.HAZARD)

        - Guide des sciences et technologies industrielles (JL.FANCHON)

## JOINTs Homocinétiques

Un joint est dit homocinétique dès lors qu'il ne modifie pas les caractéristiques cinématique de la transmission : la vitesse de sortie est identique à la vitesse d'entrée.

### ENTRE ARBRES PARALLÈLES MAIS NON ALIGNÉS : Joint De Oldham

Cet accouplement est décrit dans les ouvrages cités au II.2°)

### ENTRE ARBRES NON PARALLÈLES : Joint De Cardan Et Joint Tripode

Cet accouplement est décrit dans les ouvrages cités au II.2°)

En toute rigueur on peut dire qu'un joint de cardan simple n'est pas homocinétique mais qu'il peut le devenir s'il est double, c'est à dire en mettant deux joints de cardan simples en série. Certaines règles sont alors à respecter.

### Symbole :

Recopier le symbole de cet accouplement, on le trouve dans tous les recueils de norme.

## LIMITEUR DE COUPLE

### Fonction :

Limiter le couple à transmettre.

### Symbole :

recopier le symbole de cet accouplement, on le trouve dans tous les recueils de norme.

### Solution :

Rompre la liaison

      - par destruction (d'une goupille par exemple)

      - par patinage

      - par débrayage automatique.

        - un exemple parmi d'autres :

## embrayage

### Utilisation

On utilise un embrayage lorsque l'on a besoin d'établir ou de rompre une transmission de puissance.

### Localisation dans la chaîne de transmission de puissance

schématisation

      - voir livre de construction

### Embrayage par obstacle

Ils sont aussi appelés embrayages brusques et se présentent sous différentes formes :

à griffes : suivant le contexte d’utilisation, les griffes peuvent avoir des formes différentes.

      - Un seul sens de marche

      - Deux sens de marche

à verrou

avantages et inconvénients

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| Simple de réalisation Peu onéreux Perte de puissance faible | Ne se commande qu’à l’arrêt Transmet les chocs et les vibrations |

### Embrayage par friction

La liaison doit être progressive pour éviter les chocs et donc préserver les pièces.

les pièces principales constituant un embrayage par friction sont :

      - les surfaces de friction qui peuvent être :

        - planes

        - coniques

        - cylindriques

        - elles sont souvent constituées de garniture en ferrodo (matière de composition inconnue armée de fibres )

        - le coefficient de frottement ferrodo sur fonte varie entre 0,25 et 0,5 suivant les conditions d’humidité et de propreté.

        - les garnitures peuvent être collées ou rivetées sur le support.

      - l’élément presseur permet d’obtenir une pression p suffisante entre les surfaces frottantes lorsque le mécanisme est en position embrayé de manière à transmettre ce couple nécessaire à la transmission. L’effort presseur est souvent généré par la présence de ressorts, de vérin hydraulique ou pneumatique, …

      - le système de commande peut permettre, suivant les cas :

        - Le débrayage. Le mécanisme est alors embrayé au repos. C’est souvent un ressort dans ce cas qui provoque l’effort presseur, comme sur les automobiles courantes.

        - L’embrayage. Le mécanisme est alors débrayé au repos. C’est le cas des treuils.

        - L’embrayage ou le débrayage. Il faudra agir sur la commande pour changer l’état de l’embraye.

          - La commande peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique.

      - La liaison entre pièces de friction et arbre de transmission est une glissière de manière à permettre l’isolement de l’entrée et la sortie.

    - quelques exemples :

      - embrayage simple multidisques à commande manuelle « TOURCO »

CONSTRUCTION :

Cet appareil se compose de deux parties principales:

·La partie 1 ou noyau sur la denture duquel coulissent les disques intérieurs 3. Un manchon de commande 4 solidaire du noyau par la clavette 5 agit sur trois leviers de commande 6.

·La partie 2 qui est la cloche liée aux disques extérieurs 7.

FONCTIONNEMENT:

L'action sur le collier de manœuvre 8 déplace le manchon de commande 4 vers le jeu de disques.  Les trois leviers de commande 6 basculent en comprimant le jeu de disques.  En fin de course du manchon de commande 4, les trois leviers de commande 6 sont déformés élastiquement en fonction du positionnement correct de l’écrou de réglage 9. Dans cette position, le manchon de commande 4 et son collier de manœuvre 8 sont verrouillés. Il n'est plus nécessaire d'exercer une poussée sur le collier de manœuvre 8.  Le couple moteur ou de freinage est transmis.  Pour débrayer ou « défreiner », il suffit d'agir sur le collier de manœuvre 8 dans le sens opposé.  Lorsque le manchon de commande 4 est en « position arrière», les leviers de commande 6 sont basculés complètement, libérant les disques.  Les disques sont maintenus écartés par les rondelles-ressorts 10.

      - Embrayage à friction à disques à commande pneumatique.

(Voir mémotech sciences de l’ingénieur page 90.)

## coupleur et convertisseurs de couple

### Caractéristiques principales

      - pas de système d’embrayage

      - l'embrayage est progressif

      - il peut y avoir "glissement" entre la partie motrice et la partie réceptrice sans détérioration du coupleur.

### utilisation

      - limiter les couples trop importants

      - amortir les liaisons entre les arbres

      - permet une accélération progressive du mouvement (voir courbes ci-contre)

### découverte à travers quelques exemples

coupleur à billes

(Voir mémotech sciences de l’ingénieur page 93.)

coupleur électromagnétique à poudre

Le courant est établi dans la bobine. Sous l’effet du champ magnétique ainsi créé, la poudre s’oriente suivant les lignes de champ et devient compacte : il y a entraînement. Sans courant, la poudre est maintenue par la force centrifuge.

Quelques caractéristiques :

3000 tr/min pour un couple inférieur à 50 Nm

1500 tr/min pour un couple supérieur à 50 Nm

coupleur hydraulique

Ce coupleur comprend deux éléments essentiels ayant chacun la forme d'un demi-tore : l'élément moteur 1 et l'élément récepteur 5. Chacun de ces éléments est muni d'ailettes : 18 ailettes complètes B et 36 ailettes incomplètes A. Entre les deux éléments se trouve le déflecteur 10. Le carter l', solidaire de 1, forme avec lui le réservoir de liquide (huile minérale spéciale) rempli à environ 30 %. C'est ce liquide qui assure la liaison avec glissement entre les deux éléments.

A faible vitesse, le glissement peut être total.  Il diminue ensuite pour s'établir de 2 à 5 % en fonctionnement normal.

Le couple d'entrée et le couple de sortie sont égaux.

Convertisseur de couple : il diffère du coupleur uniquement par la présence d’une pièce supplémentaire : un réacteur 4.

# Text boxes

N1 : vitesse du moteur

N2 : vitesse de la charge

C1 couple moteur

C2 : couple transmis

I : intensité d’alimentation du moteur

récepteur

embrayage

moteur

Puissance de sortie

Puissance d'entrée

LIMITEURS DE COUPLE LG - SÉRIE 3.40 COMBINAISON AVEC ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE (document "TOURCO)

CONSTRUCTION :

Ce limiteur se compose de deux parties principales :

La partie 1 ou noyau lié aux disques intérieurs 3 par sa denture en développante.  Une rondelle de réglage 4 permet la compression des ressorts 5.

·	La partie 2 qui est la cloche liée aux disques extérieurs 6, solidaire de l'accouplement élastique 8.

FONCTIONNEMENT:

Le positionnement de la rondelle de réglage 4 par les vis de réglage 7 permet la compression plus ou moins importante du jeu de disques.

Le couple transmis peut être « taré» à la valeur nécessaire.

En cas de surcharge, couple supérieur à la valeur de tarage, il y a glissement des disques extérieurs 6 contre les disques intérieurs 3. Lorsque la surcharge disparaît, le glissement s'arrête.  Le couple est à nouveau transmis à la vitesse de la partie motrice.

# UTILISATION :

- Limitation de couple aux démarrages.

- Limitation de surcharges périodiques ou transitoires.

- Limitation « tout ou rien » en cas de blocage de la partie réceptrice.

Fonctionnement à sec : friction disques acier sur disques avec garnitures collées.

Deux exécutions :

disques extérieurs normaux désignation G

disques extérieurs renforcés désignation Gr.

La garniture ne peut admettre de projections grasses sans entraîner une réduction sensible du couple transmis.