# Insérer des  composants dans un assemblage.

# Barre menu d’assemblage

(	Rotation du composant autour de son centre (non valide si le composant est déjà contraint).

(	Rotation du composant autour d’un axe (touche Ctrl  + axe sélectionné).

( 	Déplacement du composant.

(	Contraintes intellgentes (par détection).

(	Contraintes.

(	Editer le composant dans l’assemblage.

( 	Rendre inactif le composant (supprimer).

(	Cacher le composant.

# Contraindre des composants : exemple "LA COAXIALITÉ"

- Cliquez sur la barre d'outils Assemblage la fonction Contrainte :

Sélectionnez les entités désirées sur les composants.

Les entités sont listées dans la case Objets sélectionnés.

- Sélectionnez le Type de contrainte et la Condition d’alignement voulus. (Seuls les types et conditions de contrainte qui sont valides pour les entités sélectionnées sont disponibles).

- Dans la zone Banc d’essai, cliquez sur Aperçu.

- Les pièces se déplacent en fonction de la contrainte d’assemblage que vous avez spécifiée. Si la contrainte ne vous paraît pas adéquate, cliquez Annuler, changez les options comme voulues et cliquez de nouveau sur Aperçu.

- Activez la case à cocher Différer les contraintes si vous voulez définir plusieurs contraintes, puis toutes les résoudre en une fois. Les contraintes définies après activation de cette case à cocher sont résolues une fois que vous la désactivez ou que vous fermez la boîte de dialogue.

Si la contrainte ne semble pas correcte, cliquez Annuler, changez les options comme nécessaire, et cliquez de nouveau sur Aperçu.

- Cliquez Appliquer lorsque vous êtes satisfait de la contrainte. Lorsque vous fermez la boîte de dialogue Contrainte d’assemblage, toutes les contraintes différées sont résolues, les composants se déplacent vers les positions spécifiées, et la contrainte est ajoutée au groupe de contraintes d’assemblage approprié.

- Déplacer la pièce mobile, en cliquant sur le bouton    et en la sélectionnant une des ses faces.

- Pour revenir à SolidWorks, fermer l'application en cliquant sur le bouton fin  en haut de la page.

# Text boxes

5

Assemblage entièrement contraint

Faire glisser l’icône pièce (solide)  dans l’arbre de   création du fichier pièce dans la zone graphique de l’assemblage.

4

Toutes les pièces transférées

Ensemble des fichiers à l’écran

Pièce de base de l’assemblage fixée sur l’origine

2

1

0

Tous les fichiers pièces ouverts

Faire glisser l’icône pièce(solide 1)   dans l’arbre de   création sur l’origine du repère de l’assemblage.

Visualiser l’ensemble des fichiers fenêtre / mosaïque horizontale

Ouvrir les fichiers pièces déjà créés *.sldprt (type  pièce)  ouvrir

Créer un fichier  *.sldasm  (type assemblage)  nouveau+icône

Fichier de type assemblage ouvert

Eléments géométriques de référence

Contraindre l’assemblage

Nombre de fois que la pièce est présente

Fichier des contraintes

Pièce a mobilité impossible

Pièce a mobilité possible (-)

Pièce sur contraints (+)

Pièce  fixée

Ce qu’il faut retenir

SolidWorks

3

Toutes les pièces ne sont pas transférées

CONSEIL :	Si vous avez besoin de déplacer ou de faire pivoter l’assemblage pour sélectionner les entités à contraindre, cliquez Translater ou Rotation de la vue. Déplacez le modèle selon vos besoins, puis cliquez à nouveau sur l’outil . Vous pouvez également utiliser les flèches pour changer la position du modèle. Pour plus de renseignement sur la fonction déplacer voir dans l'aide à solidWorks ( ? , Rubriques de l'aide, Assemblages, déplacer un composant).

(    (    (    (   (    (   (  (