Une pièce est constituée de volumes élémentaires. Ces volumes peuvent être ajoutés ou soustraits les uns aux autres. Pour créer le modèle d'une pièce, il est important d'avoir une intention de conception clairement établie.

Une intention de conception est l'image de ce qu'il faudrait effectuer comme usinages sur un volume de base pour obtenir la pièce (enlèvement de matière ou ajout de volumes élémentaires).

Voici un graphe de méthode à suivre  lorsque vous travaillez avec Solidworks

pour réaliser un volume 3D.

| Fonction | Sélection | A renseigner |
| --- | --- | --- |
| Chanfrein | Arêtes / faces / points existantes | Décalage : valeur en mm. Angle : valeur en degré. Objet à chanfreiner OK |
| Congé | Arêtes / faces / points existantes | Rayon : valeur en mm. Type de congé rayon : constant, variable ou face de raccordement. (Propager aux faces tangentes Objets à arrondir OK |
| Nervure | A partir d’une esquisse une droite est tracé reliant des surfaces existantes | Epaisseur : valeur en mm. Direction de l'extrusion : plan milieu, un seul coté. (Inverser la direction (Basculer côté du matériau Type de prolongement : Naturel pour suivre la courbe de l'esquisse de la nervure, ou Linéaire, pour que le prolongement s'effectue d'une manière linéaire à partir de l'esquisse de la nervure. Conditions de dépouille : Angle : valeur en degré. ( Dépouiller vers l'extérieur si nécessaire. OK |
| Coque | Volume de base déjà créé et une face Faces (si épaisseur différente) | Faces à enlever Epaisseur : valeur en mm. ( Coque vers l'extérieur Faces à épaisseur différentes - sélectionner les faces - Epaisseur : valeur en mm. OK |
| Symétrie | plan Volumes à symétriser | Plan de symétrie Fonction à symétriser (Répétion géométrique OK |
| Balayage Bossage ou enlèvement de matière | Esquisse 1 : section de balayage Esquisse 2 : trajectoire de balayage | Section de balayage : Esquisse Trajectoire de balayage Esquisse Contrôle de l’orientation/torsion : suivre la trajectoire (Aligner avec les surfaces d ‘extrémités ( Le point de départ de la trajectoire est au centre de la section à balayer. OK |
| Lissage Bossage ou enlèvement de matière | Plusieurs esquisses sur des plans distants avec des formes diverses Plusieurs esquisses avec des courbes | Profils : Esquisse1, Esquisse2, Esquisse3…. Monter/descendre (Maintenir la tangence (Fermer le long de la direction du lissage. Courbes guides. ( Le point de départ de la courbe guide est sur la section initiale, le point d’arrivé est sur la section finale. OK |
| Répétition Circulaire linéaire | Volumes à répéter Axe, arête | Objets à copier Direction sélectionnée (Inverser la direction Nombre total d’occurrences première direction/deuxième direction(si linéaire) Espacement : valeur en degré(si circulaire), en mm (si linéaire) (Espacement constant (Répétions géométrique occurrences à supprimer Aperçu OK |

# Text boxes

Fonctions

Fonction de base

Eléments géométriques de référence

3

Visualiser le volume  3D  et

6

Choisir une de ces quatre fonctions

5

Coter le contour   et le contraindre géométriquement

4

Esquisse ouverte

Volume visualisé satisfaisant

Fenêtre de la fonction entièrement renseignée

Esquisse entièrement contrainte

Contour tracé

2

1

0

Plan ou surface projetée orthogonalement

Tracer le contour souhaité à partir de l’origine(outils d’esquisse)

Ouvrir l’esquisse

Visualiser ce plan ou cette surface en projection 2D

Sélectionner un plan ou  une surface

Plan ou surface sélectionné

Ce qu’il faut retenir

SolidWorks