TD : PROJECTION ORTHOGONALE

Vous venez de découvrir notre logiciel de dessin assisté par ordinateur. Dans un premier temps ce logiciel vous permettra de visualiser la pièce à représenter en 3 dimensions. Vous utiliserez les icônes suivant :

De plus vous pourrez obtenir d’autres renseignements tels que des distances entre deux points, des longueurs d’arrêtes, des diamètres de cercles, etc…..

Pour obtenir ces renseignements il faut :

(   Afficher la pièce

- Cliquer sur l’icône :

- Sélectionner une ligne, 2 points, un cercle, etc…..

Travail demandé :

Sur le format A4 V préimprimé, représenter à l’échelle 1:1 en trois vues (face, gauche et dessus) le bloc support du système Butée de réglage.

Les fichiers sont à télécharger (et à déziper) sur le site dans le CI1.

Les dimensions seront à prendre sur la pièce sous SolidWorks.

Vous ferez attention à la mise en page.

La vue de face sera celle suivant le sens d’observation de la flèche F.

Vous représenterez les arrêtes cachées sur toutes les vues.

Dans un premier temps vous ferez un dessin sans les différents taraudages au trait fin     (sauf pour les élèves qui on déjà suivi une formation de dessin technique).

Montrer votre travail au professeur.

Pour finaliser votre dessin, vous ferez la mise au net en repassant tous les traits forts.

Remarque : Les élèves qui possèdent déjà des notions de dessin technique, entre autre celle concernant les taraudages peuvent représenter ces dernier sur les différentes vues en fonction du temps qui leur reste.