Rédaction et résolution

(…) : étapes non obligatoires

Unités : N ( pour les forces ), mm ( pour les distances ) et N.mm pour les moments.

( Objectif ) :

- Déterminer l’effort de serrage en A pour savoir si la pièce sera suffisamment maintenue et ce, sans matage.

- Déterminer l’effort en B pour dimensionner l’axe du pivot par exemple.

Hypothèses :

- Il existe un plan de symétrie : (A,

- Les poids propres des pièces seront négligés devant les efforts transmis

- Solides parfaits (indéformables, homogènes et isotropes)

- Liaisons supposées parfaites (sans jeu ni frottement)

(Schéma cinématique) :

Isolons S =

Bilan des actions mécaniques extérieures :

- Actions à distance :

  - En G : action de la Terre (S :  : négligée

- Actions de contact :

  - En A : action de 2(S : liaison appui ponctuel d’axe  :  de direction connue : l’axe  (une liaison appui ponctuel ne transmet qu’une simple force(voir tableau liaisons élémentaires, perpendiculaire au plan tangent commun car liaison parfaite)

  - En B : action de 0(1 : liaison pivot d’axe  :

  - En C : action de 3(1 : liaison appui ponctuel d’axe  (voir figure ou incliné de +60° par rapport à  ou encore faisant un angle de +150°/ …) :  parfaitement connue.      ou

Simplification pour raison de problème plan ( voir hypothèses ) : ─

Nous avons 3 inconnues : (ou une en A : l’intensité de la force et deux en B : direction et intensité de la force )pb plan donc 3 équations conclusion : pb résolvable.

Après simplification, nous pouvons conclure que nous sommes dans le cas du solide soumis à 3 forces non parallèles.

Principe fondamental de la statique : {S} est en équilibre si et ssi  et  ce qui graphiquement (choix de la résolution graphique) se traduit par :

P n°1 : Un solide soumis à ….( savoir l’énoncer et l’utiliser ( voir principe correspondant )

P n°2 : ….

Ici on trouve :

≈ 710 N ; ≈ 1490 N et ( = ≈ -54°

;

Analyse et interprétation des résultats : une norme se doit d’être positive. On vérifie qu’en A la force est bien dirigée « vers la matière isolée ». Le système isolé étant soumis à une force vers le haut ( en A ) ainsi qu’une force vers le haut et vers la gauche ( en C ), la troisième, pour rétablir l’équilibre, devra être vers le bas et vers la droite…Devant les intensités des efforts transmis, on pouvait effectivement négliger les 3-5 N correspondant au poids de 1…

Les hypothèses étant confirmées et les inconnues toutes déterminées : fin du problème.

# Text boxes

Les liaisons seront supposées parfaites.

On donne

L’ensemble est en équilibre dans la position ci-contre, déterminez complètement les actions mécaniques en A et B. Vous donnerez notamment , ( = . Le piston a un diamètre de 35 mm, quelle doit être la pression d’alimentation de celui-ci pour exercer l’effort requis ?

O

O

O

O

O