| Durée : 2 heures | Compétences visées: En possession du sécateur INFACO : identifier et définir le besoin auquel il répond ainsi que ces fonctions de service Configurer le produit, le faire fonctionner Identifier et ordonner les fonctions techniques qui contribuent à la satisfaction des fonctions d’usage. Identifier les supports d'activités qui réalisent les fonctions |
| --- | --- |
| Vous avez à votre disposition : Le sécateur INFACO |  |
| A rendre : | Feuille de copie avec les schémas de la fonction globale Le document réponse correctement rempli |
| Objectif de l'étude | Ce TP doit vous familiariser avec les outils utilisés pour l’analyse fonctionnelle d’un système technique. A l’issue de ce travail, vous devrez être capable de désigner les différents constituants du système réel par leur nom. L’évaluation de ce travail sera faite sur cette compétence. |

L’analyse fonctionnelle du besoin AFB : c’est la  démarche qui consiste à recenser, caractériser et hierarchiser les fonction de service d’un produit

Les principales étapes de l’analyse fonctionnelle du besoin :

# Saisir le besoin

Pour assurer aux entreprises un bon niveau de compétitivité, il est nécessaire de percevoir en permanence les besoins des consommateurs ciblés par un produit donné. Cette mission incombe à la fonction MARKETING qui grâce à diverses sources identifie les besoins exprimés ou latents.

Le lancement d’un nouveau produit sur le marché est souvent lié à une insatisfaction d’un produit existant.

Le diagramme « Causes effet » ou encore appelé  diagramme « d'Ishikawa » permet de visualiser les causes liées à cette insatisfaction.

- On vous propose une liste non hiérarchisée de causes d’insatisfaction constatées par les utilisateurs de sécateurs manuels lors de la taille de sarment de vignes, ainsi qu’un diagramme  « d'Ishikawa » incomplet, complétez le diagramme du document réponse en y plaçant et inscrivant ces propositions.

- Coincement des lames

- Présence de la main tenant la branche à tailler

- Vitesse de coupe insuffisante

- Effort de fermeture à fournir

- Fiabilité du système de retenue des lames

# Enoncer le besoin

Pour énoncer le besoin dans la phase utilisation et conception du cycle de vie du produit, il suffit de répondre aux 3 questions indiquées sur le graphisme ci-dessous.

- Complétez le graphique en utilisant les éléments de réponse dans la liste proposée ci-dessous.

Remarque : on peut trouver plusieurs éléments dans chaque bulle.

| Vigneron Tailler en minimisant l'effort de coupe Bûcheron Souche Tronçonner les sarments | Raccourcir les souches Bourgeon Elaguer les fruitiers Sarment de vigne | Vigne Feuilles de vigne Eleveur Cep |
| --- | --- | --- |

# Valider le besoin

Il est impératif de s'assurer du bien-fondé du besoin à satisfaire par le produit industriel avant d'organiser sa conception ou sa reconception sachant qu'il faut garantir son succès commercial au moment de son lancement sur le marché. Un questionnaire standard permet de s'interroger sur les points essentiels afin de contrôler la validité et surtout la stabilité dans le temps du besoin.

- Répondez aux 3 questions de la validation du besoin en vous aidant des éléments de réponse ci-dessous :

Maladie incurable de la vigne, nouveau cep de vigne exempt de taille, pénibilité de la taille, …

( Pourquoi le besoin existe-t-il ?

( Qu’est ce qui pourrait faire évoluer le besoin et par conséquent le produit ?

( Quels sont les risques de voir disparaître le besoin et par conséquent le produit ?

(Conclusion : le besoin est-il validé ou non ?

# Identifier les fonctions de service

Pour faire en sorte qu’un produit satisfasse le besoin du client, il paraît indispensable de considérer prioritairement les services qu’il rend.

Ainsi les FONCTIONS DE SERVICE traduisent le besoin

Une fonction de service est une action réalisée par le produit ou l’un de ses constituants pour répondre au besoin de l’utilisateur.

Le diagramme des interacteurs est utilisé afin de recenser tous les éléments extérieurs au produit et en déduire les relations qu’il établit entre eux.

- En observant le système, et en vous aidant du tableau de la caractérisation des fonctions, complétez le diagramme des interacteurs

# Caractériser les fonctions de service

Le tableau de caractérisation des fonctions permet de définir l’ensemble des exigences qualitatives, quantitatives, objectives, et subjectives qui précisent le niveau de satisfaction de chaque fonction de service.

|  | Fonctions de service et contrainte | Critères d’appréciation | Niveau / Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Permettre au vigneron de raccourcir les sarments de vigne qu’il a préalablement sélectionnés en ne fournissant qu’un faible effort | Diamètre du sarment Masse du matériel embarqué ; Masse de l’outil ; Répartition des masses ; Effort de commande à fournir | Diamètre moyen 20mm. Au plus 5 kg supportés par le tronc de l’utilisateur. Au plus 1 kg. Position du centre de gravité proche de la main de l’utilisateur (tendre vers cette position). Au plus 5 N. |
| FC1 | S’adapter aux différents vignerons | Temps de réponse Degré de dépendance avec un autre appareillage en phase de travail. Efforts à vaincre par l’utilisateur dans ses mouvements. Encombrement de l’appareillage. Amplitude des mouvements de l’utilisateur. Cadence de travail. Temps d’adaptation d’un utilisateur novice | Au plus 0,5 s En cours d’utilisation l’ensemble utilisateur et appareil sont indépendants de tout autre appareillage. Les efforts que l’utilisateur doit fournir dans ses mouvements doivent se limiter à l’effort de sustentation de l’appareil. L’utilisateur ne doit pas être gêné dans ses mouvements quelque soit leur amplitude (une légère tolérance peut être accordée). Une action toutes les demi secondes (( 10%). Deux heures au plus |
| FC2 | Résister aux agressions du milieu environnant | Résister à l’abrasion : degré d’étanchéité de l’appareil à l’intrusion de particules Résister aux chocs : Hauteur de chute admissible Ecart des températures admissibles Taux d’humidité admissible Projections d’eau admissibles Capacité de recyclage de l’appareil lors de l’élimination. Capacité de recyclage des consommables lors de l’élimination Résister aux agents chimiques : Degré de sensibilité chimique aux herbicides, pesticides, fongicides, insecticides et aux engrais | Diamètre des particules admissibles inférieur à 0,01 mm Hauteur de chute moyenne : 1 m sur un sol caillouteux. Pas d’incidence sur le fonctionnement et les performances pour des températures comprises entre - 10°C et 40°C ((( 10%) Hygrométrie 50% (( 10%) On admet des projections au moins inférieures à 0,01 mm Recyclage à 50% (tendre vers cette proportion Recyclages à 75% (tendre vers cette proportion) Insensible à l’aspect et sur les performances (durant 5 ans pour l’aspect, pas de flexibilité pour les performances). |
| FC3 | Respecter les normes de sécurité | Présence d’un bouclier pour la protection de la main. Position de la main par rapport aux parties dangereuses. Revêtement de la poignée. Echauffement de l’appareil | Si nécessaire. La main est tenue à l’écart des parties dangereuses (au minimum 70 mm). Le revêtement de la poignée est antidérapant surtout en présence de transpiration. L’élévation de température des parties du corps en contact avec l’appareillage n’excédera pas 20°C. |
| FC4 | S’adapter à la source d’énergie | Utilisation d’une énergie universelle Les contraintes d’exploitation sont en adéquation avec les caractéristiques de l’énergie utilisée Durée d’autonomie | Source d’énergie très répandue. Permet de disposer d’une puissance suffisante (pas de flexibilité) Au moins une journée de travail de 8 heures en continu et par intermittence. |
| FC5 | Plaire à l’utilisateur | Degré de finition. Esthétique des matériaux apparents. Couleurs. Formes Rugosité et souplesse du revêtement de la poignée Niveau sonore | Pas de bavures apparentes Matériaux apparents à grains fins Couleurs harmonieuses Formes équilibrées rappelant les outils traditionnels en ce qui concerne les lignes générales Le revêtement est agréable au toucher. Les émissions sonores ne doivent ni gêner ni fatiguer l’utilisateur : 70 décibels maximum |
| FC6 | Ne pas abîmer la branche à raccourcir. | L’écorce n’est pas abîmée, la branche n’est pas écrasée. | Les branches ou les sarments traités restent intacts (une légère flexibilité peut être accordée) |

- Recherchez dans le tableau de la caractérisation des fonctions le diamètre maximum du sarment à couper.

- Mesurez sur le sécateur si l’ouverture entre les lames permet de couper ce diamètre maximum.

- Vérifiez si le critère concernant la cadence de coupe est respecté, donnez la procédure que vous avez utilisée.

# Hiérarchiser les fonctions de service

Le tableau de hiérarchisation est un tableau à double entré permettant grâce à un travail de groupe d’affecter une note d’importance relative à chaque fonction.

|  |  | FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | FC5 | FC6 |  | Points | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | FP1 |  | FP1 |  |  |  | FP1 |  | FP1 |  | FP1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | FC1 | FC1 |  | FC3 |  | FC1 |  | FC1 |  | FC1 |  |  | 9 | 19,57 |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | FC2 | FC3 |  | FC2 |  | FC2 |  | FC2 |  |  | 6 | 13,04 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FC3 | FC3 |  | FC3 |  | FC3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FC4 | FC4 |  | FC4 |  |  | 3 | 6,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FC5 | FC6 |  |  | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FC6 |  | 2 | 4,35 |

- Complétez cette matrice en effectuant le cumul des points affectés :

- A la fonction FP1

- A la fonction FC3

- Calculez le poids de chacune des fonctions

- En déduire le %

L’analyse fonctionnelle technique AFT : c’est la  démarche qui consiste à analyser les fonctions internes d’un produit (fonctions techniques) et leur organisation.

Les principales étapes de l’analyse fonctionnelle technique :

# Le diagramme FAST

# (Function Analysis System Technic qui peut se traduire par : « Technique d’analyse fonctionnelle et systématique »

Cette technique d’analyse fonctionnelle permet de visualiser par un graphe l’articulation des fonctions techniques.

Chaque fonction se situe par rapport à ses voisines en posant les trois questions suivantes:

- Dans quel but ? (est réalisée la fonction). La réponse commence par « Pour ... » et détermine une fonction en amont

- Comment ? La réponse commence par « En ... » et détermine une fonction en aval

- Quand ? La réponse commence par « Si simultanément ... » et détermine une fonction au même niveau

Le fast descriptif du secateur infaco

L’objectif des questions suivantes est de compléter le FAST descriptif (partiel) du sécateur INFACO du document réponse en prenant appui sur le système réel.

- Placez sur le diagramme FAST les fonctions techniques suivantes permettant de réaliser la fonction de service FP1.

DEPLACER une lame tranchante sur un crochet fixe

TRANSMETTRE l’énergie mécanique de rotation sur un axe (

MAINTENIR le contact du galet avec la came

TRANSMETTTE ET ADAPTER l’énergie mécanique de rotation

TRANSFORMER l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation

- En effectuant la lecture du FAST, identifiez sur le produit et repérez en les entourant ou en les coloriant, sur l’éclatée de la page 13, les solutions techniques repérées en vert. N’oubliez pas de préciser votre légende.

L’architecture fonctionnelle des chaines d’information et d’énergie , frontière et flux

La chaîne fonctionnelle d’un système  est l’ensemble des constituants nécessaires pour réaliser une opération. Elle est constituée d’une chaîne d’énergie et d’une chaîne d’information.

- La chaîne d’information, c’est l’ensemble des éléments qui prélèvent les informations sur la partie opérative et les transmettent à l’unité de commande.

- La chaîne d’énergie, c’est l’ensemble des éléments qui participent à la réalisation de l’action.

- Identifiez et complétez sur le schéma architectural des chaînes fonctionnelles (page 12), les différents constituants matériels de la chaîne d’énergie réalisant les fonctions : Gérer l’énergie, distribuer, convertir, transmettre et agir

# Le module TRAITER

La fonction TRAITER de la chaîne d’information a été décomposée par la méthode SADT

# Le module GERER L’ENERGIE

La fonction GERER L’ENERGIE de la chaîne d’énergie a été décomposée par la méthode SADT

# Le module MAITRISER LA CONVERSION ELECTRO-MAGNETIQUE

Schéma structurel du sécateur INFACO

# Text boxes

DIMENSIONNER les pièces

ADAPTER les matériaux

Ressort de torsion à spirale

Came + galet

Guidage du galet par rapport à la lame avec un axe épaulé interposition de roulements

CdCF

Liaison  fixe de la came sur l’arbre

UTILISER un système came + galet

Fonction de service ayant emportée la meilleur note

Esthétique Normes de sécurité

Eléments du milieu environnant le produit.

Source d’énergie

Normes de sécurité

##### Milieu environnant

##### Vigneron

#### SECATEUR

( Dans quel but le produit existe-t-il (est-il envisagé) ?.

( Sur qui ou sur quoi agit le produit ?.

( A qui rend service le produit ?.

TRANSFORMER l’énergie électrique en Energie Mécanique de Rotation (EMR)

MAINTENIR le contact du galet avec la came

A qui ?

Sur qui/quoi ?

ADAPTER les caractéristiques du mouvement

Dans quel BUT ?

CdCF

Norme NF X50-151

Diagramme des

interacteurs

Aide à l'expression

du besoin

+ Matrice de validation

Enquête,

Étude de marché,

Diagramme causes effet,

Veille technologique,

Sondage,

Etc.

CdCF

Modif.

Idée

Identifier, caractériser et hiérarchiser

les fonctions de service

S’ADAPTER à l’arbre de sortie du système à engrenage conique

Guidage en rotation par contact direct avec l’axe (centrage court)

Liaison  fixe de la roue  sur l’AS par assemblage fileté

Engrenage conique

Guidage de l’arbre de sortie par interposition de roulements

Guidage du pignon par interposition d’une bague en bronze

Liaison  fixe du pignon sur l’AR par alésage serré

S’ADAPTER à l’arbre de sortie (AS)

ADAPTER les caractéristiques du mouvement

ETABLIR une liaison pivot d’entrée

S’ADAPTER à l’Arbre du Réducteur (AR)

REDUCTEUR

MOTEUR

ELECTRIQUE à courant continu

SUPPORTER les efforts

TRANSMETTRE et ADAPTER l’EMR

TRANSMETTRE le mouvement

TRANSMETTRE l’EMR sur un axe perpendiculaire

ETABLIR une liaison pivot de sortie

ADAPTER les matériaux

FP1 : PERMETTRE au vigneron de raccourcir les sarments de vigne qu’il a préalablement sélectionnés en ne fournissant qu’un faible effort

Note attribuée par comparaison des fonctions de service situées à l’entrée de la ligne et de la colonne concernée

DEPLACER une lame tranchante sur une contre lame

CREER le mouvement de la lame

Rédiger

le CdCF

Saisir

le besoin

Énoncer et valider

le besoin

DIMENSIONNER les pièces

Les notes vont de :

- 0 : égalité

- 1 : légèrement supérieure

- 2 : moyennement supérieure

- 3 : nettement supérieure

Liaison fixe

Méplat + épaulement avec écrou  NILSTOP

SUPPORTER les efforts

TRANSMETTRE le mouvement

ETABLIR une liaison annulaire de l’axe par rapport à la contre lame

ETABLIR une liaison pivot du galet avec la lame

CdCF

ADAPTER un axe à la lame

GUIDER  la lame

TRANSFORMER l’EMR continue en une EMR alternative

CAO - DAO

Histogramme des coûts

Mécanique

Etc.

FAST de créativité

Analyse descendante

Etc.

Axes de

conception ou

de reconception

Dossier

d'avant-projet

FAST de description

Analyse descendante

Etc.

Concurrence

Solutions

antérieures

Étudier

et évaluer la ou les solutions

Analyser

l'existant

Rechercher

des solutions

FONCTION

Comment ?

Quand ?

Quand ?

Dans quel but ?

ETABLIR une liaison plane de la lame par rapport à la contre lame

Lame fixe + lame mobile avec un contact parfait

Signal

analogique

Signal

Logique

Signal

Logique

Signal

Logique

Signal

Logique

Energie mécanique en rotation

N=75 tr/min

Energie mécanique en rotation

Source d’énergie

Liaison directe

Cep taillé

Cep

Logique de commande

câblée

Interrupteur M/A

Résistance R1

Structures à ALI

Transistors

T1 et T2

Ordres

Grandeurs  à acquérir

COMMUNIQUER

TRAITER

ACQUERIR

Energie d’entrées

d’entrée

Chaîne d’énergie

AGIR

Tailler

TRANSMETTRE

CONVERTIR

DISTRIBUER

GERER L’ENERGIE

Chaîne d’information

Informations de l’interface H/M

- Repérez sur le schéma structurel (page 14) la structure réalisant la fonction A2

- Donnez le support d’activité des modules A31, A32, A33 et A34

- Tracez en rouge les flux d’énergie lorsque le sécateur est en phase de coupe

- Tracez en bleu les flux d’énergie lorsque le sécateur est en phase de charge des batteries

- Donnez le support d’activité des modules A341, A342, A343, A344 et A345

- Repérez et encadrez sur le schéma structurel (page 14) la structure réalisant les fonctions des modules A341, A342, A343, A344 et A345